## Slide 1: メモリ(RAM)について
2017/1/19
システムテクノロジーセンター
加賀山 龍

## Slide 2: 目次
1.はじめに
2.RAMの歴史
3.RAMの構造、種類
4.メモリの管理
5.近年のRAM

## Slide 3: はじめに
記憶装置
記憶装置
コンピュータが処理するデータの保持に使う部品の総称
主記憶装置
補助記憶装置
記憶装置の分類

## Slide 4: はじめに
主記憶装置
CPUが直接アクセスすることができる記憶装置
補助記憶装置
CPUが直接アクセスすることができない記憶装置
ハードディスク、フラッシュメモリ
半導体メモリ(RAM、ROM)

## Slide 5: はじめに
主記憶装置
主記憶装置
CPUが直接アクセスすることができる記憶装置
RAM(Random Access Memory)
ROM(Read Only Memory)
主記憶装置の分類

## Slide 6: はじめに
RAM と ROMという言葉
名称 | 用途
RAM(Random Access Memory) | 自由に読み書きが行われるメモリ
ROM(Read Only Memory) | 読み出し専用のメモリ
どちらも電気信号を使って読み書きをする半導体メモリ
RAM と ROMの違い

## Slide 7: RAMとは…
Random Access Memory
コンピュータで使用する主記憶装置
ランダムアクセス…先頭からレコードに記録されている
順番に検索する
データのアクセス方式
シーケンシャルアクセス…前から順に検索していく
1 | 2 | 3 | 4
1 | 4 | 2 | 3
ランダムアクセス
シーケンシャルアクセス
Notes: ランダムアクセス…一定の速度
シーケンシャル…前から順番に検索(前の方のレコードを参照するなら早い)

## Slide 8: RAMの回路
複数入力を1つの信号として出力するマルチプレクサを採用
図 :http://www.dsl.hiroshima-u.ac.jp/~iwa/text/LB6.Memory.pdf P6
RAMの回路
複数の信号を1つの共有された伝送路で送ることを多重化

## Slide 9: 目次
1.はじめに
2.RAMの歴史
3.RAMの構造、種類
4.メモリの管理
5.近年のRAM

## Slide 10: RAMの歴史
半導体メモリ
磁気コアメモリ
磁気ドラムメモリ
ウィリアムス管
現在
1970年
1960年
1950年

## Slide 11: RAMの歴史
ウィリアムス管
特徴
時期
~1950年前半
ブラウン管の蛍光面に衝突した電荷を測定する記憶装置
・電荷はすぐ失われてしまう
ため繰り返し電子を衝突さ
せる必要がある
・ウィリアムス管の評価として
Manchester Small-Scale Experimental Machine
が設計された

## Slide 12: RAMの歴史
Manchester Small-Scale Experimental Machine(SSEM)
世界初のプログラム内蔵式コンピュータ
時期
1948年6月に動作
特徴
・ウィリアムス管の評価用
に設計
・メモリ容量は32ワード
・可能な算術演算は減算と正負反転のみだった

## Slide 13: RAMの歴史
磁気ドラムメモリ
HDDの円盤をドラム状にしたような記憶装置
時期
1950年～1960年
特徴
・低速であるが大容量記憶できる
・磁気コアメモリと比べると安価

## Slide 14: RAMの歴史
磁気コアメモリ
フェライトコアを磁化させることで記憶する記憶装置
特徴
時期
1960年後半~1970年前半
・データを読み出した際に
記憶したデータが消える
・読み込み書き込みの際には
ケーブルに電流を流す

## Slide 15: ROMの歴史(補足）
コアロープメモリ
磁気コアメモリと同時期に使用されていたROM
特徴
・NASAの初期の火星探査機やアポロ誘導
コンピュータで使用されていた
・2進法で記載されたプログラム
・導線がコア(赤い丸)を通れば1
コアを通らなければ0を返す

## Slide 16: 補助記憶装置の歴史(補足）
磁気バブル
・結晶上にできた磁性の膜面に、磁場を加えた際に発生する
円筒(泡)状の磁区のこと
磁気バブルメモリ
・磁気バブルを利用して作られた補助記憶装置
・振動や埃に影響を受けない
・外部の磁気の影響を受けやすい
・バブルの有無で「0」と「1」を対応させることが可能

## Slide 17: RAMの歴史
半導体メモリ
磁気コアメモリ
磁気ドラムメモリ
ウィリアムス管
現在
1970年
1960年
1950年

## Slide 18: 目次
1.はじめに
2.RAMの歴史
3.RAMの構造、種類
4.メモリの管理
5.近年のRAM

## Slide 19: RAMについて
・RAMは電源を切ると記憶内容が消えてしまう揮発性の性質
特徴
構成
・シリコンなどの半導体でできた部品(半導体素子)で構成
・一般的にはMOSFETと呼ばれるトランジスタで構成
・記憶容量が大きいほど、多くのMOSFETを1つのチップ内
に集積する必要がある
Notes: 半導体(導体と絶縁体の中間の伝導率をもつ物質。
MOSFET(モスエフイーティー)

## Slide 20: RAMについて
MOSFET( metal-oxide-semiconductor field-effect transistor)
直訳
酸化金属半導体電界効果トランジスタ
用途
LSIの中で最も一般的に使用されている
電界効果トランジスタ
電極に電圧をかけて端子管の
電圧を制御するトランジスタ
特徴
動作速度は遅いが、比較的単純に取り付けることが可能
Notes: ゲート電極に電圧をかけ、ソースドレイン端子管の電流を制御するトランジスタ

## Slide 21: メモリヒエラルキー
メモリヒエラルキーの例
記憶装置のコストバランス
大容量×高速
理想
現実
小容量×高速≒大容量×低速
使用用途に合わせて
記憶装置を利用
複数段階にまたがった記憶構造
Notes: L2キャッシュ:CPUの速度とメモリの速度のギャップを埋めるために使われるメインメモリーより小容量ながら高速メモリ

## Slide 22: RAMについて
RAM
SRAM
DRAM
種類 | 用途 | 容量 | 速度 | 電力
SRAM | キャッシュメモリ | 小 | 速 | 小
DRAM | メインメモリ (主記憶装置) | 大 | 遅 | 大
種類
RAMは2種類に分類することができる
Notes: キャッシュ データの貯蔵庫
HDDに搭載されているキャッシュメモリ
理由: ディスクのアクセスを高速化させるため(CPUの待ち時間短縮
)
磁性体の円盤に直接書き込むと円盤を回転させる、ヘッドを移動させる動作がある
CPU キャッシュ HDD

## Slide 23: RAMの種類
特徴
・定期的なリフレッシュ(記憶保持動作)が不要
用途
キャッシュメモリ
・高速ではあるが、コストが高い
・フリップフロップと呼ばれる複雑な順序回路が使用
※リフレッシュ…RAMのコンデンサに電荷を蓄えること
SRAM(Static Random Access Memory)

## Slide 24: RAMの種類
フリップフロップ(FF)
・出力が過去の入力にも依存する順序回路の一種
フリップフロップの種類
RS-FF(リセットセット)
T-FF(トグル)
JK-FF
RST-FF(リセットセットトグル)
D-FF(ディレイ)
・1ビット(0または1)の情報を一時的に保持
RS-FF回路図

## Slide 25: RAMの種類
DRAM(Dynamic Random Access Memory)
特徴
特徴
・定期的なリフレッシュ(記憶保持動作)が必要
・低コストで、記憶密度も高い
用途
メインメモリ(主記憶装置)
・SDRAMやDDRなど種類が豊富
Notes: SDRAM(シンクロナス) 外部クロック(CPU)に同期して読み出しを行うDRAM

## Slide 26: DRAMの種別
DDR(Double Data Rate SDRAM)
特徴
特徴
・読み出しでは2、4・8ビット分のセルを1度にアクセス
バージョン
DDR2 → DDR3 → DDR4
・出力では読みだした、信号線を切り替えて直列変換を行う
世代が新しくなるごとにデータ転送速度が速くなる

## Slide 27: 目次
1.はじめに
2.RAMの歴史
3.RAMの構造、種類
4.メモリの管理
5.近年のRAM

## Slide 28: メモリの管理
バーチャルメモリ(仮想記憶)
・メモリ管理の仮想化技法
仮想(論理)アドレス
OSが物理メモリを連続した
主記憶装置に見えるよう提供
・プログラムは主記憶装置
または補助記憶装置
の空き領域に配置される
仮想化の際にメモリ管理ユニットから割り当てられた
プログラムから見たメモリのアドレス
Notes: メモリ管理ユニット(MMU)memory Management Unit
コンピュータのハードウェア CPUの要求するメモリアクセスを処理

## Slide 29: メモリの管理
仮想アドレス空間
仮想アドレスの有効範囲
物理アドレス空間
 | 仮想(論理)アドレス | 物理(実)アドレス
概要 | プログラムから見た メモリのアドレス | 実際の物理メモリに 割り当てられるアドレス
数 | プログラムの数 | １だけ
物理アドレスの有効範囲

## Slide 30: バーチャルメモリの管理
管理方法
バーチャルメモリ
セグメント方式
ページング方式
SWAP(スワップ)
使用されていない主記憶装置のメモリ領域を
補助記憶装置のメモリ領域と交換する
1.メモリの内容をHDDに移す
2.使用する際にHDDからメモリに取り出す

## Slide 31: バーチャルメモリの管理
ページング方式
・一定の大きさの領域を単位として行う方式
・ページと呼ばれる小さな単位に分割され管理
特徴
・プログラムに割り当てるメモリが連続である必要がない
・大きなフラグメンテーションがほとんど発生しない
メモリ
HDD
ページ
Notes: ページ単位でスワップすることができる

## Slide 32: バーチャルメモリの管理
セグメント方式
・プログラムやデータの大きさで管理する方式
・セグメントと呼ばれる可変な大きさで管理
メモリ
HDD
セグメント
特徴
・大きなフラグメンテーションが発生する可能性
・セグメント間でデータの保護が可能

## Slide 33: バーチャルメモリの管理
フラグメンテーション(断片化)
HDDの状態
初期
断片化
デフラグメンテーション
処理が遅くなる
システムデータ
その他データ

## Slide 34: バーチャルメモリの管理
多重化仮想記憶
・セグメント方式とページング方式を組み合わせた方式
・プロセスに割り当てるメモリ領域をセグメントで確保
・セグメント内の領域はページング方式で処理
コンテキストスイッチ
共有メモリ
Notes: 最近のトレンド
メモリ領域間の保護が容易
メモリの有効活用
複数のプロセスが1つのCPUを共有できるようにCPUの状態を保存したり、
復元したりする過程をコンテキストスイッチ
複数のプロセスが同時並行にアクセスするメモリを共有メモリ

## Slide 35: 目次
1.はじめに
2.RAMの歴史
3.RAMの構造、種類
4.メモリの管理
5.近年のRAM

## Slide 36: 近年のRAM
EcoRAM
・Spansionが開発した検索サーバー向けメモリ
・基本は1枚32GB、NOR型のフラッシュメモリ
・リフレッシュ動作が不要であるため消費電力が低い
・DRAMと比較すると消費電力は1/8程度
Notes: NOR型のランダムアクセスが早い

## Slide 37: ご清聴ありがとうございました!